# ANTENA  BRONZACLOM  4 ELEMENTOS

## DISEÑADA PARA FRECUENCIA 27.695

2.53cm                                      2.67cm                                             2.81cm	2.95cm

TOTAL DEL CIRCULO              TOTAL DEL CIRCULO                     TOTAL DEL CIRCULO                                  TOTAL DEL CIRCULO

10.12 CM	        10.68 CM	     11.24 CM                                                           11.80CM

1.44 cm                             1.55 cm	  1.66 cm

ANCHO CIRCULO 3.22CM      ANCHO CIRCULO 3.39CM            ANCHO CIRCULO 3.57CM                      ANCHO CIRCULO 3.75CM

4 TUBO DE ALUMINIO DE 40 CM                  10.12/3.1416= 3.22CM

4 TUBO DE ALUMINIO DE 40 CM	10.68/3.1416= 3.39CM

4 TUBO DE ALUMINIO DE 40 CM	11.24/3.1416= 3.57CM

4 TUBO DE ALUMINIO DE 40 CM	11.80/3.1416= 3.75CM

4 VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO ES ½ ES DE 3.22 MITAD  TOTAL ES DE  VARILLA ES 1.61 CM

4 VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO ES ½ ES DE 3.39 MITAD  TOTAL ES DE  VARILLA ES 1,69.5 CM

4 VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO ES ½ ES DE 3.57 MITAD  TOTAL ES DE  VARILLA ES 1,78.5 CM

4 VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO ES ½ ES DE 3.75 MITAD  TOTAL ES DE  VARILLA ES 1,87.5 CM

VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO

+                     -

AISLADOR DE PLASTICO DE 3CM