Antena yagi de más de 12 elementos (TI2-GVL)

Esta es la antena yagi que construye el radioaficionado Carlos Garro TI2-GVL.
Aunque el diseño funciona para menor cantidad de elementos, Carlos siempre las termina en más de 12.
Montando el reflector y el dipolo primero para dar el primer ajuste, para luego ir agregando cada uno de los directores y reajustando con cada uno para tener un ajuste más seguro.
Diagrama de la antena, alrededor de 146 MHz: 


Para el "gamma match" se aplica lo de la antena anterior, pero Carlos prefiere no usar un " PL chasís ", sinó fijar la malla (Shield) del coaxial a la estructura (masa o tierra) y usar el dieléctrico directamanete:

El aislante es de soporte, puede ser plástico y es opcional. 


La formula de la antena es (resultados en centímetros):

reflector: 14820/frecuencia (MHz)
dipolo: 14250/frecuencia (MHz) 
directores: 13680/frecuencia (MHz)
distancia entre director y dipolo: 7500/frecuencia (MHz)
distancia entre dipolo y director (y entre directores): 4500/frecuencia (MHz)

Al principio me parecieron extrañas algunas medidas, por ejemplo que la distancia entre reflector y dipolo es de un cuarto de onda, y que se aumente un 4 porciento y no 5, pero para todo radioaficionado lo importante es la comparación y los resultados. 
Estas antenas son fabricadas y probadas, con resultados prácticos. 
Lo invitamos a probar y tomar sus propias concluciones.
Estos diseños de yagis se han probado mucho en la banda de 2 metros, pero también se fabrican en la banda de metro y cuarto (220 MHz), 70 centímetros, y en 3 elementos hasta en 10 metros. 
Para la antena yagi de 10 metros el tubo de "gamma match" que se utilizó es de medio metro.