ANTENA QUAD-CÚBICA 2 ELEMENTOS

Este diagrama de la antena cual-cúbica de 2 elementos con los detalles mas  importantes. El reflector es un circuito cerrado, los elementos son tubos de P.V.C.  el filamento (elemento activo) puede ser cable o alambre de cobre esmaltado o aluminio Nº 14. el irradiante es un elemento abierto. Un trozo de (1,825m) coaxial de 75 ohms unirá el cuadro emisor a l cable coaxial de 50 ohms con el fin de entonar la impedancia del la antena al radio, el largo del alambre de cobre o aluminio del emisor o radiante es  11,22m o sea 2.805 m por lado del cuadrado, y el de el elemento reflector es de 11.52m o sea 2.88m por lado, El largo de el Boom  es de 1.50m es de tubo Conduit galvanizado

Estas medidas son para el canal 20 de CB para otra frecuencia hay que checar las formulas.

Un trozo de (1,82cm) coaxial de  75 ohms unirá el cuadro emisor a l cable coaxial de 50 ohms con el fin de entonar la impedancia del la antena al radio.

(nota la polaridad de la antena es horizontal es la mejor para Dx pero si la quiere usar local tendrá que cambiar la posición del punto de alimentación a uno de los lados del cuadrado, incluso puede poner el punto de alimentación en una de las esquinas y configurar la antena en forma de diamante y con el vértice hacia abajo es horizontal y en un lado es vertical, hay que recordar que es direccional y que recibirá y trasmitirá  a donde este orientado el irradiante.)

Esta es la forma mas facil de unir el los tubos de Conduit al BOOM con abrazaderas de mofle o con espárragos doblados en “U”

el PVC se puede unir a el tubo de conduit o cobre mediante abrazaderas de manguera de esta forma.

la distancia del conduit al cobre no es tan critica pero es recomendable que el Conduit sobresalga del BOOM por lo menos unos 25 0 35 cm a donde se une con el PVC.

# UNA VEZ MAS EL MATERIAL

- el  Boom es aprox 1700 mm X 30 mm  tubo de conduit o de aluminio.

- Bracitos  metálicos  1000 mm  X 12 mm conduit o aluminio ( 500mm para sostener cada brazo de pvc) se requieren 4 bazos

- PVC 2000 mm X 16 mm se requieren 8 brazos (de cedula gruesa para agua caliente)

- 8 abrazaderas de manguera

- Resina o pegamento para mantener los brazos en su lugar respecto al boom.

- 12 mts de alambre de cobre duplex ( el eléctrico forrado) calibre 12 o 14

Buena suerte en la construcción y en los DX

Saludos cordiales  de parte de 10TM-03         10-RCA-4338  Estación Madriguera   José Luis Salazar desde Cd. Victoria Tamaulipas México.

# Comments

<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"
 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
 filled="f" stroked="f">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:formulas>
  <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
  <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
  <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
  <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
  <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
 </v:formulas>
 <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
 <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:230.25pt;
 height:153.75pt'>
 <v:imagedata src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/01/clip_image001.gif"
  o:href="http://www.multimania.com/eletrica/cubica2.gif"/>
</v:shape><![endif]-->

<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75"
 alt="" style='width:236.25pt;height:170.25pt'>
 <v:imagedata src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/01/clip_image002.gif"
  o:href="http://www.multimania.com/eletrica/cubica1.gif"/>
</v:shape><![endif]-->