ANTENA “J” POLE PARA 11 MTS

Principio:

La antena en "J", llamada así debido a su forma, se utiliza sobre todo en VHF, pero vistas sus dimensiones es totalmente realizable para la banda del 27 Mhz. Consta de un elemento que irradia ¾ de onda con una línea cuarto de onda extremidad inferior que desempeña el papel de transformador de impedancia. Utilizada verticalmente en fijo, es una antena omnidireccional a polarización vertical con una ganancia ligeramente superior al de una plano a tierra.

Construcción:

El modelo descrito sobre la figura es alimentado por una línea coaxial de impedancia de 50 ohmios. No necesita plano a tierra, porque ventajosamente esta a tierra. Dada la longitud de los elementos, es necesario el uso de tubos rígidos grandes

Las dimensiones de la antena se calcularon para una frecuencia de resonancia de 27300khz.

Y en resultado se obtuvo : Una altura desde el mástil de 7.87m.

La longitud de la línea 1/4 de onda es de 2.61 m

La separación de la línea ¼ de onda es de 0,247 m.

La conexión del coaxial se sitúa alrededor de 0.256 m (para ajustar el ROE lo más cerca posible de 1.)

Ajustes:

Ajustar la longitud del elemento radiante para centrar eventualmente la frecuencia de resonancia. Regular la posición de la conexión de la línea (puntos C y C”) para obtener el mínimo ROE